附件一

上海市优秀历史建筑保护修缮

设计文件编制导则

主编单位：上海市历史建筑保护事务中心

参编单位：上海住总集团建设发展有限公司

上海建筑装饰（集团）设计有限公司

主要起草人：黄永平   陆锦标   姜  江   沈三新

李宜宏   陈中伟   傅  勤   陈  卓

李玉鹏   郜  筠   谈雅雅

2012  上海

前  言

本导则由上海市历史建筑保护事务中心组织编制。

本导则针对上海市行政区域内优秀历史建筑修缮设计的状况，在深入调查的基础上，参照《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》（2002）、上海市工程建设规范《优秀历史建筑修缮技术规程》（DGJ08-108-2004）和中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的有关规定，吸取了近年来上海市在优秀历史建筑修缮设计方面的实践成果，在广泛征求有关专家意见和多次修改后编制而成。

本导则的主要内容为：1、总则；2、优秀历史建筑保护修缮类型及设计流程；3、保护修缮设计文件要求；4、保护修缮方案设计；5、保护修缮施工图设计；6、保护修缮设计文件内容的选择。

本导则在使用过程中有什么问题和建议，请及时反馈至上海市历史建筑保护事务中心（地址：北京西路95号21楼），以供今后修订参考。

目    录

1  总则……………………………………………………………………………  1

2  优秀历史建筑保护修缮类型及设计流程……………………………………  2

2.1  优秀历史建筑保护修缮类型…………………………………………  2

2.2  不同保护修缮类型的设计要求………………………………………  2

2.3  保护修缮设计的一般流程……………………………………………  2

3  保护修缮设计文件要求………………………………………………………  4

3.1  方案设计文件的基本要求……………………………………………  4

3.2  施工图设计文件的基本要求…………………………………………  4

3.3  方案设计文件的组成…………………………………………………  4

3.4  施工图设计文件的组成………………………………………………  5

3.5  幅面标准和编排顺序…………………………………………………  5

4  保护修缮方案设计……………………………………………………………  6

4.1  工程概况与设计依据…………………………………………………  6

4.2  历史调查与现状分析…………………………………………………  6

4.3  保护修缮设计说明……………………………………………………  8

4.4  保护修缮设计图纸…………………………………………………… 11

5  保护修缮施工图设计………………………………………………………… 13

5.1  一般规定……………………………………………………………… 13

5.2  设计总说明…………………………………………………………… 13

5.3  总平面………………………………………………………………… 14

5.4  建筑…………………………………………………………………… 14

5.5  结构…………………………………………………………………… 17

5.6  建筑电气……………………………………………………………… 20

5.7  给排水………………………………………………………………… 20

5.8  暖通空调……………………………………………………………… 21

6  附则…………………………………………………………………………… 22

1  总  则

1.0.1  为了规范本市优秀历史建筑修缮设计文件的编制，提升上海优秀历史建筑保护修缮设计水平，明确修缮设计各阶段的技术要求，保证修缮设计各阶段设计文件的质量和完整性，特制定本导则。

1.0.2  对优秀历史建筑的保护修缮依照其干预程度，一般可分为日常维护保养、局部保护修缮、综合保护修缮、特殊保护修缮等四种形式。本导则的内容主要针对优秀历史建筑的局部、综合、特殊性的保护修缮工程，不包括日常维护保养。

1.0.3  本导则适用于上海市行政区域内优秀历史建筑修缮设计的方案设计和施工图设计两阶段设计文件的编制。对在特定情况下需要有扩大初步设计的，可根据方案设计评审意见参照本导则的相关内容进行编制。

1.0.4  同时被列为各级文物保护单位的优秀历史建筑，应遵守国家和本市关于文物保护的有关法律、法规、标准和文件规定。其他历史建筑的保护修缮设计文件可按本导则执行。

1.0.5  鉴于优秀历史建筑保护修缮的特殊性和自身规律，因此其设计文件的编制应充分体现“总体把握、重点突出、逐步深入、全程贯穿”的思路。“总体把握”是指在确保历史建筑安全、全面实现保护目标和尽可能满足现代使用要求的前提下，确保各项保护修缮原则的落实；“重点突出”是指设计时必须以提升历史建筑总体价值和重点保护部位的保护修缮为主线；“逐步深入”是指设计方案和设计工作应随工程进展，不断深化、细化，并可分阶段提供指导施工的设计图纸；“全程贯穿”是指设计工作应深入施工现场，及时发现和处理施工过程中出现的新情况、新问题，及时提出修缮详图和要求，直至工程竣工。

1.0.6  从事优秀历史建筑保护修缮设计的单位和人员，应持有主管部门认可的资质文件和执业资格证书，有一定的保护修缮设计经历。在设计前应尽最大的努力对保护修缮对象的历史、文化和精神特质和现状进行详尽、细致的了解，以便在整个设计的全过程中准确把握和体现对优秀历史建筑的保护目标和原则。

2  优秀历史建筑保护修缮类型及设计流程

2.1  优秀历史建筑保护修缮类型

1．局部性保护修缮工程

指仅在现状基础上对优秀历史建筑进行的局部性保护修缮工程。如外立面整治、局部损坏的修复或结构构件加固、局部楼层的室内装饰、局部区域内的平面调整等。

2．综合性保护修缮工程

指根据优秀历史建筑保护类别的要求对优秀历史建筑进行的恢复建筑历史风貌，改善使用功能的综合性（包括建筑、结构、设备等多子项）修缮工程。

3．特殊性保护修缮工程

指在特定条件下（如使用功能变更、空间格局调整、房屋经鉴定存在不安全状况、外部施工影响以及其他特殊需要）必须采用特定方法（如基础隔振、基础托换、内部结构替换、纠偏、顶升、局部改建、平移、落地重建等）对优秀历史建筑进行结构干预，并在此基础上对影响部位进行复原和全面修缮的工程。

2.2  不同保护修缮类型的设计要求

1．局部性修缮设计应根据历史建筑的保护类别和保护要求，对局部整治、加固、装饰、调整等施工所涉及范围内的重点保护部位，提出详细的、有针对性的保护措施和对损坏部位的修缮方案。

2．综合性修缮设计的内容应与该历史建筑的保护类别和保护要求相匹配，当一般结构加固和修缮对室内保护部位产生影响时，应有针对性的复原措施；当对保护类别较高的优秀历史建筑进行结构性修缮时，应有充分的理由证明其必要性。其设计除通过结构加固提高抗震能力外，还必须有完整的保护性拆除和按原状进行恢复等专项设计内容。

3．特殊性修缮设计应由专业设计单位先行对该优秀历史建筑拟采取的特殊修缮施工方法提出专业设计方案，并单独组织评审。通过后由修缮设计单位在批准的施工方案的基础上补充、增加其他保护修缮的内容和相关技术措施，编制形成该优秀历史建筑的修缮设计文件，接受修缮设计文件的分阶段评审。

2.3  保护修缮设计的一般流程

3  保护修缮设计文件要求

3.1  方案设计文件的基本要求

1．方案设计应能满足符合性审查的要求，符合性审查主要包括三方面的内容：

（1）对优秀历史建筑历史、价值、基本状况（原状和现状）、完损程度等相关内容进行调查分析的准确性、完整性和全面性；

（2）修缮设计原则与设计内容与政府主管部门明确的保护等级、保护类别和具体要求的一致性；

（3）具体修缮保护方法的与修缮原则的一致性、针对性、准确性和可操作性。

2．可作为编制施工图设计文件的依据。

3.2  施工图设计文件的基本要求

1．施工图设计应充分落实方案设计的专家评审（结论性）意见；

2．施工图设计文件要表述清楚保护修缮技术措施、材料使用要求、工艺标准等内容，应能满足历史建筑维修各分部、分项工程的施工需要，能准确地指导施工。

3．施工图设计文件须满足设备材料采购、恢复或替换构件以及非标准设备制作和施工的需要。复杂项目需采取设计总承包的，设计文件相互关联处的深度应当满足各承包或分包单位设计的需要。（由于历史建筑保护修缮的特殊性，部分深化或补充施工图设计可以在施工阶段具备条件时提供。）

4．特殊修缮工程由于涉及到结构变动，因此其施工图设计应经有资质的专业审图机构出具审图意见书并作相应修改后，才能用于指导施工。

3.3  方案设计文件的组成

方案设计文件以文本形式提交，一般由以下部分组成：

1．项目概况与设计依据；

2．历史调查与现状分析；

3．保护修缮设计说明；

4．保护修缮设计图纸。

当使用方的设计委托或设计合同中有规定时，还需增加设计估算和效果图等内容。

3.4  施工图设计文件的组成

施工图设计文件以蓝图形式提交，一般由以下部分组成：

1．图纸目录及图册目录；

2．设计说明书；

3．各专业设计图纸；

4．特定部位和构件的彩色图样；

5．各工种计算书（仅用于报审及归档等）。

3.5  幅面标准和编排顺序

1．方案设计文本的幅面一般为A3。

2．方案设计文本的编排顺序可按《建筑工程设计文件编制深度规定》执行。

3．施工图设计文件的幅面可根据实际需要确定。

4．施工图设计文件的编排顺序

（1）图纸总封面（含项目名称、设计单位名称、项目的设计编号、设计阶段、编制单位法定代表人以及技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章、设计日期）；

（2）合同要求所涉及的所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和必要的设备、材料表等）；

（3）附册（含有文字说明的特定部位以及需要采购或加工的材料、构件的彩色图样或照片等，可根据实际情况分阶段提供）；

（4）各专业计算书。计算书不随设计文件交付，但必须按有关规定的要求编制。

4  保护修缮方案设计

4.1  工程概况与设计依据

4.1.1  基本信息

1．工程概况。主要包括设计范围、基地概述、业主单位、使用单位、修缮后的功能或业态定位等，本部分一般需附建筑所在的区位图、建筑轮廓线示意图等。

2．建筑概况。主要包括建筑原名（包括西文名称）、建筑现名、建筑地址、保护等级（和保护批次）、保护类别、保护编号、原建筑功能、建成时间、建筑风格、原设计单位和建筑师（设计师）、原施工单位（营造商）、原使用者、扩建年代、结构形式、建筑层数、建筑高度（层高和总高度等）、总用地面积、总建筑面积及单体建筑面积、建筑耐火等级、机电设备情况等，本部分一般需附建筑各立面现状、保护建筑挂牌信息等照片。

4.1.2  设计依据

1．保护修缮的法律、法规及指导性文件；

2．保护修缮设计的主要技术规范、规程、标准；

3．保护修缮设计的条件性依据文件。

保护要求告知书、行政主管部门批复、房屋质量检测报告等需提供相应的文号和照片。

4.1.3  保护要求和保护内容

即《优秀历史建筑保护技术标准》规定的，《告知书》中明确告知的，对该工程的保护级别、保护部位和保护项目提出的具体保护要求。

对需要重点保护的区域与部位可通过列表的方式表示。一般可包括：重点保护部位名称、重点保护部位位置缩略图、建筑现状照片、文字描述等内容。

4.2  历史调查与现状分析

4.2.1  历史背景调查

1．建造背景

2．建造时间（始建及完工年代）

3．区域历史

4．基地变迁

5．使用演变与产权更易概述

6．历次修缮、调整、改造的情况

4.2.2  建筑风格与特点

1．建筑风格

2．建筑特点

（1）建筑的形制和格局特点。主要指其布局特征、规模大小等。

（2）建筑的结构和构造特点。主要指结构类型和构造做法、用料等。包括基础、楼地面的形式、材料与做法；墙体类型及做法、柱网形式及材料特色；屋架的结构特征；屋顶形式、材料及做法；门窗的种类及做法等。

（3）建筑细部特点。包括特色空间、特色房间、各种雕塑、匾联、彩画、壁炉、隔断、天花、门窗、家具与陈设等。

（4）建筑技术特点。建筑的设计特征，如尺度特征，用材特点、地域手法、细部特色，特殊技术与工艺、建筑设备等。

3．建筑师与营造商等

（1）建筑师考证，包括建筑师生平、主要作品、在上海近代建筑史的地位等；

（2）营造商考证，包括营造商主要作品等；

（3）相关人文历史背景考证，如名人典故、重要事件、活动等。

4．价值评估

（1）价值评估包括建筑的历史价值、艺术价值、科学价值和其他价值等。评估可根据前述调查并结合该优秀历史建筑的保护类别有重点、有选择的进行。

（2）根据对优秀历史建筑破损程度及改扩建情况的详细查勘分析，评判确定建筑的保护价值。

4.2.3  历史图档解读

1．历史图档包括原始图纸、历年变化图纸、历史照片及文字资料等。

2．历史图档解读的内容包括：

（1）历史图档来源及内容的描述。

（2）历史图档与现状（测绘图纸及照片）对比。对结构、平面、外立面及室内装修的变化情况进行客观全面的描述。

3．对历史图档解读时无法调查清楚的问题可提出加强施工过程检测的要求。

4.2.4  现状调查及分析

4.2.4.1  大量的现状调查可在方案设计前期进行，唯有如此才能准确了解建筑现状及与原状的差异，做出正确的保护修缮设计。

4.2.4.2  现状调查的内容

1．总体及周边环境现状调查。包括是否在历史风貌保护区或风貌保护街道内、主要出入口、相邻建筑、周边道路交通、绿化等。

2．建筑布局及外观现状调查

调查的重点应放在保护部位。其内容包括：

（1）总体布局调查。如多幢建筑间的关系、主建筑与附属建筑、场地的关系；

（2）空间格局调查。如入口位置、楼梯位置、功能空间、辅助空间等；建筑平面现状损毁和保存较好部位以及现建筑平面与现行消防规范存在的矛盾情况等。

（3）建筑立面调查。如出入口、装饰面层、墙体、门窗、屋面及檐口、烟囱、雨水管、细部等现状损毁和保存较好部位。

3．建筑室内现状调查。包括楼地面、墙面、天花装饰，门窗、五金件、壁炉、楼梯、灯具等建筑室内现状损毁和保存较好部位。

4．结构现状调查

可结合房屋质量检测报告，对有可能影响优秀历史建筑安全和承载力的结构和构件现状进行进一步详细的调查并予以记录。

5．设备现状调查

可采用文字并附相应照片对给排水、暖通、空调、电气等设备（如电梯、设备用房、屋顶水箱、室外雨水管、空调内外机、室内消火栓及灭火器箱等）现状进行说明。包括现有设施是否符合现行消防要求的情况说明。

6．现使用功能情况调查：如屋面、地下室是否有渗漏、渗水等现象；

4.2.4.3  当调查受到限制时，可尽量先对室内外重点保护部位进行必要的调查，其他的可在以后的阶段中逐步深化入。

在调查分析中，对那些不清楚的、有争议的部分可重点进行调查，辨析原状和现状，以指导下一步的修缮设计。

4.2.4.4  对调查的结果可进行分析归类，并用适当的（如文字、表格、图示等）方式进行表述。

4.3  保护修缮设计说明

4.3.1  保护修缮原则与目标

1．保护修缮原则——如原真性原则、完整性原则、最小干预原则、可识别性原则、可逆性（适合性与可再处理）原则等。

2．保护修缮（总体、单体）目标

4.3.2  总体环境整治设计要点

1．一般可包括主入口恢复或整修、对保护立面造成较大影响的搭建拆除、周边道路的疏通、地块内绿化（沿街树木、屋顶花园、墙面绿化）的整治等内容。

2．优秀历史建筑外立面为重点保护部位，原则上修缮设计不应破坏原立面风格，确因使用功能需要，需在建筑外立面上增加设备外机等附着物或悬挂物的，应做相关专项设计方案，并应与原建筑立面风格相协调，并与整体保护环境相统一。

4.3.3  建筑功能调整设计说明

1．功能调整要求；

2．功能调整应遵循的保护原则；

3．建筑功能调整设计分区图；

4．交通及流线组织设计说明。

4.3.4  修缮过程中的拆除工程

1．应慎重对待历年添加建和历史修缮部分，违章及对建筑格局产生不利影响的应予以拆除；并根据历史资料，采取合理技术措施复原原有的空间格局、建筑形制、外观风貌以及保护部位原貌。

2．拆除内容。对需要拆除的内容可通过文字或表格表述、并在图纸上标示。

3．拆除应遵循的原则。确保拆除安全的原则、不对原结构造成新伤害的原则等。

4．拆除注意事项。对应做好保护的部位，结构的拆除顺序，以及拆除时的安全技术可提出具体的要求。

4.3.5  建筑设计说明

1．总体要求

2．建筑保护修缮设计方案及表达

（1）分布情况；对每一种建筑构件、施工工艺做法在该历史建筑的分布情况通过文字和图表的形式进行全面的描述。

（2）用料分析；对所使用的主要材料的材质、品种、规格、尺寸、图案、颜色等特征进行准确描述。对一些比较重要的工程，设计单位可向设计委托方提出对材料的化学成分、物理性能通过取样进行必要的检测，对胶凝或粘结材料的组份、级配比进行必要分析的要求，并将由专业单位提供的检测分析结果反映在设计说明中。

（3）构造做法分析

（4）病变及坏损情况

（5）修复或复原要点；通过文字、表格、图纸等对修复或复原要点提出明确的要求。修复或复原要点可分为：重点保护部位、建议重点保护部位、非重点保护部位三部分表示。

4.3.6  与保护修缮有关的节能环保、白蚁防治、卫生防疫等设计

1．节能环保设计。节能环保设计应在保护的前提下进行；一般可包括屋面保温节能、门窗保温性能提升、墙体保温、设备的节能环保措施等；

2．白蚁防治设计，一般可包括建筑内白蚁防治和场地防蚁；

3．卫生防疫设计；

4．无障碍设计；

5．泛光照明设计。

4.3.7  结构设计说明

1．修缮设计依据；

2．房屋结构概况（房屋质量检测报告的结论和建议）；

3．现场调查、踏勘发现的问题；

4．结构修缮方案

（1）设计标准；

（2）结构修缮原则及措施；

（3）结构承载力加固设计方案；

（4）结构耐久性修缮方案。

4.3.8  给排水、消防设计说明

给排水、消防设计说明除《深度规定》的内容外，重点是考虑消防系统设置与历史建筑保护的矛盾和解决方法等。消防设计还应明确建筑的耐火等级、防火分区、防烟分区，复核历史使用过程中对安全出口、疏散楼梯、构件耐火极限等是否与现行规范有较大出入，并提出改善措施。

4.3.9  暖通空调设计说明

暖通空调设计说明除《深度规定》的内容外，重点是要解决如何选择有利于历史建筑保护的设备选型和送风方式等。

4.3.10  强电设计说明

4.3.11  弱电设计说明

4.4  保护修缮设计图纸

4.4.1  总平面图

总平面图需有区域环境整治的目标、要求以及整治办法的说明。还需有经济技术指标：基地面积、总建筑面积、绿地率、停车位等内容。

4.4.2  建筑修缮图纸

1．建筑修缮图纸采用历史（或现状）图纸与方案设计图纸并列对照的方法来表示。

2方案设计图纸需有图纸标注、表格说明、文字说明等内容。即将各部位需要拆除、复原、修复的内容标注在图纸上，并辅以表格（包括比例尺、图例、拆除内容、修缮要点、重点保护部位示意等内容）、文字等说明。

3．建筑修缮需绘制的图纸如下：

（1）各层（含屋顶、地坪、天花）平面图；

（2）各立面后加物及缺损现状图（如非原始构件及后加物；粉刷覆盖层、生物、污染、涂料、泛碱、水斑、破损等，可采用不同的色块在各立面的实际缺损部位进行标注）；

（3）各立面图；

（4）各剖面图；

（5）复原门窗表；

（6）重点保护部位（房间）特征分析图和位置索引表；

（7）重点保护部位（房间）修复图（现状图、方案图）；

4．各平、立、剖面图可分别包括现状图、方案图，要拆除的内容和拆除要求等。重点保护部位的修缮原则上需附有相应的效果图。重点保护房间必要时可绘制放大平面图、室内布置图等。部分复原详图等可在施工阶段出图。

5．凡为满足使用功能需要而必须在外立面安装店招、空调机架及其他必要的附着物时，必须有安装位置、尺寸和安装要求的设计图纸。

4.4.3  结构设计图纸

1．各层结构平面修缮方案图；

2．屋面结构平面修缮方案图；

3．结构加固图纸（平、立、剖面图；节点详图）。

4.4.4  其他设计图纸

1．给排水系统图；

2．消防系统布置图；

3．各层空调平面图；

4．室外机位置图；

5．空调送风方式方案图。

5  保护修缮施工图设计

5.1  一般规定

1．施工图设计应充分吸纳方案设计文件的结论性审查意见，在方案设计的基础上进行深化和细化，最终形成满足前期施工要求的施工图设计文本。其内容可根据修缮类型、保护类别、工程实际情况进行合理的选择或必要的增补；

2．施工图设计前，需对建筑现状作进一步的详细勘查，全面弄清主要构件的构造、联结方式和用料，建筑重点保护部位的特色装修构造与工艺特点，剖析隐蔽项目损坏程度，判断损坏原因，为完善设计内容和设计的针对性、可实施性创造条件；

3．施工图设计时，可根据详细勘查的数据与原设计文件、检测报告进行对比分析，必要时需进行补充检测，对结构计算简图、设计参数进行修正，对结构、构件的承载力和变形，进行复核和验算；

4．施工图设计文件需明确重点保护部位和结构构件的具体修缮施工工艺、技术措施及质量标准；确定选用的工程材料的品种、规格和主要技术参数。

5．施工图设计应贯穿与保护修缮施工的全过程，设计单位应密切注意施工过程中出现的新情况，及时进行评估和处理。在施工过程中，可根据现场拆除及隐蔽工程打开的进程，对历史原貌进一步溯源、考证，并对设计进行深化、修改或补充。新发现的依据对原有设计产生重大影响或重大变化的，应报原审批机构组织专家进行专门论证，并根据专家评审意见书和主管部门批复进行相应修改。

6．涉及建筑、结构及其他专业工种修缮设计的内容可参照本导则的规定外，其他设计文件的内容还应符合国家住房和城乡建设部关于建筑工程设计文件编制深度的规定。

5.2  设计总说明

5.2.1  工程设计依据

1．设计所执行的主要法律、法规及指导性文件；

2．设计所采用的主要规范、规程、标准（包括名称、编号、年号和版本号）；

3．保护修缮设计的条件性依据文件：

（1）政府有关主管部门的批文（审批文件、保护要求告知书等需提供相应的名称、文号）；

（2）方案设计文本及有关审查意见；

（3）房屋质量检测报告等专业性文件；

（4）业主或使用单位提出的有关使用要求等方面的资料。

5.2.2  工程基本信息

可参照本导则4.1.1的内容。

5.2.3  建筑价值、保护部位和具体保护内容

1．建筑价值描述

2．重点保护部位及具体保护内容

3．一般保护部位及具体保护内容

5.2.4  设计遵循的基本保护原则

5.2.5  设计范围、主要设计内容说明（包括建筑、结构、电气、给排水、暖通空调、消防、节能、白蚁防治、卫生防疫设计等）

5.2.6  对保护修缮施工的有关要求

5.3  总平面

5.3.1  施工图设计阶段的修缮设计总平面图由设计说明、设计图纸两部分组成。

5.3.2  设计说明应包括工程概述，设计依据，地形图，建筑与周围环境的关系，搭建、扩建的情况，围墙、道路、绿化情况，区域环境整治的目标、要求以及整治办法等。

5.3.3  总平面图除按规定应表达的常规内容之外，还可包括：

1．对建筑平面原状恢复或调整的内容，如违章搭建的拆除、部分需要保留的搭建的修缮或调整等；

2．主入口、围墙等恢复或整修的内容；

3．建筑周边道路的疏通、路面结构的修缮等内容；

4．需要保护的古树名木及需要维修的绿化和小品、花棚、花架等内容；

5．建筑周边排水管道、排水设施的损坏情况及修缮内容。

5.4  建筑

5.4.1  施工图设计阶段的建筑修缮设计图可包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书等。

建筑修缮图纸应以现状图纸为基础，除按规定应表达的常规内容之外，还可标示修缮保护设计的有关内容。

此外，在不影响优秀历史建筑保护要求的前提下，可结合使用功能的调整或改善，以及实际修缮的情况，通过有效的建筑节能措施（如设置屋面保温层、增设内窗或采用中空保温玻璃、对需要修缮的内粉刷采用保温砂浆等）最大限度地达到提高保温性能、降低能耗、实现建筑节能的要求。

5.4.2  图纸目录

5.4.3  设计说明。包括项目概况，设计依据，保护要求，（建筑部分）主要设计范围和内容，重点保护项目的施工做法和工艺要求，室内外修缮做法一览表，用料说明书（包括材料的产地、品种、规格、颜色等），门窗表，建筑节能设计说明，其他特殊说明（如对外开放的优秀历史建筑新增无障碍设计等）。

5.4.4  建筑修缮平面图

1．各层修缮平面图

（1）各层修缮平面图可包括为恢复原状而需拆除、复原、修缮的内容、施工方法和控制要求等。

（2）修缮平面图可采用图例和标注相结合的方式。必要时，可辅以表格（包括修缮内容、损坏类型、使用材料、施工方法、控制要点等）、文字等说明。根据工程的复杂程度及需标示内容的数量，必要时可采用绘制分区平面图或局部放大平面图。

（3）当需要修复的各层地坪做法比较特殊或比较复杂时，可单独绘制各层地坪平面图。

2．屋面修缮平面图

（1）屋面修缮平面图可完整地表达屋面外轮廓线，屋面形式、类别、形状和各类构件等。注明屋面的坡向、坡度、尺寸；瓦片类型、材质等；明确屋面修缮方法和修缮要求等内容。

（2）对部分在平面图无法清楚表示的内容，可采用剖面和详图进行补充，以说明如封檐板、檐口平顶、檐口盖瓦、滴水瓦、屋脊的座灰粉刷、中瓦的瓦头粉刷、瓦片出楞处理等修缮施工做法。

（3）由于施工图设计阶段无法完整全面地表达屋面的所有情况，一般可依据历史图纸和有关照片先行绘制，待施工阶段再进行补充和完善。

3．各层地坪修缮平面图

（1）当部分地坪修缮的内容和要求无法在楼层平面图上表达清楚时，可以绘制专门的各层地坪修缮平面图。重点保护房间可单独绘制地坪修缮平面图。

（2）地坪修缮平面图可表示拟恢复或修缮的效果、平面图形和色彩要求。清晰地表示房间、走道、厨房、卫生间的不同地面标高。

（3）地坪修缮平面图可对原有地坪的处理，复原或修缮地坪的施工方法和施工工艺提出明确的要求。

4．各层天花修缮平面图

（1）天花修缮平面图可表示拟恢复和修缮的各种天花线脚、花饰、顶棚及装饰（藻井、彩画）等的平面图形，标注相关位置、尺寸、标高、材料等内容，弧形线脚的圆心位置和半径尺寸。相关图案和构造节点需有详图。重点保护房间可单独绘制天花修缮平面图。

（2）修缮图纸可针对天花的不同基层提出不同的修缮要求；如对板条平顶检查加钉、对各类吊杆检查加固的要求；并对吊顶的粉刷砂浆的品种、配比、厚度等提出的要求。

（3）当装饰线脚、石膏花饰仅有部分残存时，可取样后形成实际图样，以制作预制或现场扯制模具。并对预制线脚、花饰的固定方式、粘贴材料提出明确的要求；对现场制作线脚的基层处理、各层构造应使用的材料和注意事项提出相应的要求。

5.4.5  建筑修缮立面图

1．外立面修缮图

（1）外立面修缮图可标明为恢复建筑原状而需要拆除的后期增加的外墙、需要封堵的洞口以及需要恢复的原门窗洞等内容；完整地表示立面外轮廓和墙面、柱子、檐口、烟囱、门窗、门窗套、雨蓬、阳台、栏杆、勒脚、台阶、雨水管腰线、分格线以及墙面装饰花饰（如砖雕、山花等）等主要结构和建筑构造部件的准确位置、尺寸。当立面转折较复杂时可用展开立面表示，并准确注明转角处的轴线编号。

（2）外立面的修缮设计图可对各种外立面装饰做法、完损情况和修缮要求作出明确的标示；并辅以文字和表格说明，对外立面的修缮提出具体要求。表格内容可包括粉刷做法，完损情况，修缮方法，拟用主材、辅材、设备的技术参数要求，修缮质量标准等。对门窗的复原或修缮可通过文字和表格的形式进行说明，具体的尺寸、构造、节点做法（包括五金零件的复原和修缮）等可通过详图来表示。

（3）外立面的修缮设计图可根据外立面装饰不同的损坏类型和损坏程度提出不同的修缮方法。还可对修缮以后的外立面装饰的表面处理提出明确的要求，如对门窗的油漆，对粉刷砂浆的表面进行涂刷处理，对清水墙等的表面进行防水处理等。

2．内立面修缮图

（1）内立面的一般修缮方法可标注在各楼层的平面修缮图上。但对于重点保护部位、建议重点保护空间、及重点保护房间则可绘制专门的内立面修缮图。

（2）内立面修缮图可按重点保护部位、建议重点保护空间、及重点保护房间分别绘制，清楚地表示这些部位和空间各立面的装饰做法和相关尺寸。修缮设计图纸可对这些部位和空间的位置进行编号索引，其设计说明可包括这些部位和空间的特征分析、完损情况、拟复原或修缮的要求。并可编制重点保护部位和空间的位置索引图表，内容可包括：保护类型（重点保护部位、法定重点保护空间、建议重点保护空间、非保护空间），现状分析，要素分析（保护部位——墙面、画镜线、墙裙、踢脚、壁炉、灯具、门、窗、壁柱等；主要材质——石膏、大理石、木材等；修缮策略——复原、修复、更新等）；修缮要点（修复要求、复制要求）等。

5.4.6  建筑修缮剖面图

1．剖视位置可选在层高不同、层数不同、内外部空间比较复杂、具有代表性的部位；建筑空间局部不同处以及平面、立面均表达不清的部位，可绘制局部剖面图。

2．凡剖切到的可见主要结构和建筑构造部件均需清晰准确地表达，对可见的需要拆除、修改、复原、修缮的结构和构件需作出明确的标注。

5.4.7  建筑和室内设计详图

1．优秀历史建筑修缮设计可在认真考证和对残件进行详细测绘分析的基础上、根据保护要求和需要绘制出可供加工制作、施工安装和修缮的详图；详图可注明相关的轴线、不同的构造层次和相互关系、细部节点和尺寸，标注使用的材料名称、质量、颜色及制作、安装和修缮施工的具体技术要求等。

2．为方便加工制作和施工安装，可收集和制作这些构件和零部件的加工图、彩图或彩色照片、色彩名称、色卡编号等，并作为施工图文件的附册。

5.4.8  计算书

按规定编制各工种计算书，并提交给审图公司及存档备查。

5.5  结构

5.5.1  基本要求

在施工图设计阶段，结构修缮专业设计文件可包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。

5.5.2  图纸目录

5.5.3  设计说明

优秀历史建筑结构修缮施工图设计说明至少需包括如下内容：

1．工程概况

2．设计依据。包括保护类别、房屋质量检测报告、现场查勘数据资料、业主或使用单位提出的经有关部门批准的有关要求、方案设计的审查批复文件、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（标准名称、编号、年号和版本号）。

3．建筑分类等级

（1）建筑结构安全等级；

（2）优秀历史建筑修缮的安全等级（见上海市工程建设规范《优秀历史建筑修缮技术规程》第3.6.1款的要求）；

（3）如需要进行的抗震设计时的建筑抗震设防类别；

（4）建筑防火分类等级和耐火等级。

4．建筑抗震加固设计

当对优秀历史建筑进行改建、扩建、迁移、改变功能或变更平面布置，以及邻近施工作业等，从而对结构受力体系有影响时，均应进行房屋抗震鉴定（见GB50023-2009《建筑抗震鉴定标准》及上海市工程建设规范《现有建筑抗震鉴定与加固规程》第11.1.2款的要求）。如需变动原有的结构，则应按现行上海市标准《建筑抗震设计规程》的要求进行抗震设计。

5．房屋质量检测结论

6．结构修缮原则。包括结构修缮必须以确保结构安全为前提的原则；原位结构的原则；尽可能减小结构复原、修缮、加固对室内重点保护部位影响的原则；对结构构件加固、改动或替换时必须采取卸载措施的原则等；

7．结构修缮要求。包括对各连接节点全面检查的要求；对原有木构件和钢构件涂刷防火涂料的要求等；

8．结构修缮内容。如后加结构拆除、抗震加固、结构承载力加固，结构耐久性修缮等；

9．设计计算程序；

10．各类结构的修缮方法、工艺标准和注意事项等；

11．对结构修缮的主要和辅助材料的标准要求；

12．对构造做法、指标及现场试验的要求。

5.5.4  结构拆除图

在反映建筑现状的平面、立面图上详细标注需要拆除的后期加建的插层、加层结构和需要拆除的结构构件。并对拆除方法，拆除工艺，拆除步骤，机具设备选择，拆除中需采取的临时加固措施，对原始建筑结构的保护，结构拆除后的加固处置要求，原结构受力体系的恢复等提出明确的要求。

5.5.5  结构加固图

1．结构加固平面图

（1）平面图可明确标示需要加固的部位、加固的方法及截面尺寸等内容，并有包括构造措施、用料标准、施工要求等内容的说明和详图索引标志。

（2）各种结构形式加固平面图的内容、表示方法和深度要求应按国家和上海市的相关技术标准执行。

2．结构加固立面图

（1）当对砌体结构进行钢筋网水泥砂浆面层加固，对木结构的柱子和梁架体系进行加固，以及对其他竖向构件进行加固时，均需要绘制结构加固立面图。

（2）结构加固立面图可明确表示加固部位的立面位置和标高及详图索引标志等内容。

3．结构加固详图

（1）结构加固详图是对结构加固平面图和立面图的补充和扩展。其表示的内容与不同的加固方法相联系。一般包括：地基基础加固详图、砌体结构加固详图、钢筋混凝土结构加固详图、钢结构加固详图、木结构加固详图等。

（2）结构加固详图可标注加固方法、接头形式、搭接长度、杆件设置部位、节点尺寸、构造要求等内容。对主材、辅材需提出明确的技术标准和质量控制要求，需采取的各类防护措施及材料的物理力学性能检验试验要求等。

5.5.6  结构修缮图

1．可按不同的部位、针对不同结构（如基础、地下室、结构构件）缺陷采用的不同修缮方法，并绘制成相应的结构修缮图纸。

2．图纸需标明缺陷的类型、程度、部位和范围以及拟采取的修缮方法。明确修缮部位的构造做法、节点尺寸及施工要求；以及对各类修缮材料的技术参数、质量标准、检验试验等要求。

3．在对结构缺陷情况不太清楚时，可在图纸中提出在施工中进行检查并会同设计单位确定修缮方法的要求。

5.5.7  计算书

对优秀历史建筑进行结构加固和修缮时，必须按不同的结构形式，遵照相应的国家标准进行设计计算，形成计算书提交给审图公司及存档备查。

5.6  建筑电气

5.6.1  在施工图设计阶段，建筑电气修缮专业设计文件可包括图纸目录、设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。

5.6.2  图纸目录

5.6.3  图纸说明

图纸说明至少需包括：工程概况，设计依据，设计范围和主要内容，原照明管道、线路的完损情况及处理方案，原开关、插座等低压电器的保护利用（如相对集中在某些重要楼层、部位、房间内作展示陈列用），新增线路与建筑保护的关系处理原则，防雷装置及接地故障保护的修缮，消防电气系统的处理，各系统的施工要求和注意事项等内容。

5.6.4  设计图纸

建筑电气修缮设计图主要可包括：

1．配电、照明设计图（如配电系统图、配电平面图、照明平面图等）。

2．火灾自动报警系统设计图（如系统图、各层平面图、控制系统图等）

3．建筑设备监控系统及系统集成设计图

4．防雷、接地设计图；

5．其他系统设计图（通信系统、网络系统等）。

5.6.5  主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量等。

5.6.6  计算书。按有关规范要求必须编制的计算书。

5.7  给排水

5.7.1  在施工图设计阶段，建筑给排水修缮专业设计文件可包括图纸目录、设计说明、设计图纸、主要设备器材表、计算书。

5.7.2  图纸目录

5.7.3  图纸说明

图纸说明至少需包括：工程概况，设计依据，设计范围和主要内容，原给排水管道的修缮方案，原设备、零配件等的保护利用，新增管道、设备与建筑保护的关系处理原则，节水、节能、减排的技术要求，施工要求和注意事项等内容。

5.7.4  设计图纸

给排水修缮设计图主要可包括：

1．给排水平面图（给水排水平面图、消防给水平面图等）；

2．给排水系统图（系统轴测图、展开系统原理图、自动喷水灭火系统图等）

3．局部放大图和详图。；

5.7.5  主要设备器材表，注明名称、性能参数、计量单位、数量、使用运转说明等。

5.7.6  计算书。按有关规范要求必须编制的计算书。

5.8  暖通空调

5.8.1  在施工图设计阶段，建筑暖通空调修缮专业设计文件可包括图纸目录、设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。

5.8.2  图纸目录

5.8.3  图纸说明

图纸说明至少需包括：工程概况，设计依据，设计范围和主要内容，设计参数，冷热源选择，通风系统形式，原有空调系统的处理原则，空调送风方式与建筑保护的关系处理，设备降噪、减振要求、节能措施等，施工要求和注意事项等内容。

5.8.4  设计图纸

暖通空调修缮设计图主要可包括：

1．各层空调平面图；

2．系统图；

3．空调送风方式图（室内机及风口设置需符合保护要求）；

4．室外机位置图（需有减少对建筑外观影响的有关措施）；

5．剖面图和详图。

5.8.4  设计图纸

5.8.5  主要设备表，注明设备名称、性能参数、计量单位、数量、使用运转说明等。

5.8.6  计算书。按有关规范要求必须编制的计算书。

6  附  则

6.0.1  对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类保护的优秀历史建筑进行局部性保护修缮设计时，工程概况所涉及到的信息一般需尽可能的收集齐全；设计依据、保护要求和保护内容需明确表示；建筑历史沿革调查可在最近一次修缮改造时建筑使用性质及所有人等资料调查的基础上适当扩展；建筑风格、特点和价值评估可适当从简；历史图档解读和现状调查及分析工作可局限于涉及或影响所及的范围之内；保护修缮设计说明和图纸可根据实际施工内容进行编制。

6.0.2  对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类保护的优秀历史建筑进行综合性保护修缮设计时，原则上可按本导则要求的内容进行设计文件的编制。同时可以结合该特定历史建筑的特点（即《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑管理条例》第九条评定标准所列的：1、建筑样式、施工工艺和工程技术具有建筑艺术特色和科学研究价值；2、反映上海地域建筑历史文化特点；3、著名建筑师的代表作品；4、在我国产业发展史上具有代表性的作坊、商铺、厂房和仓库；5、其他具有历史文化意义的）和不同保护类别的实际情况，对4.2.2的内容进行有重点的描述，可略去相关度不大的内容。

6.0.3  对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类保护的优秀历史建筑涉及特殊性保护修缮内容时，可按本导则2.2条中第3款的要求，在由有关专业设计单位编制并经评审通过的专业设计方案基础上进行保护修缮设计。其设计内容和表示方法可在本导则的基础上适当进行增减。

6.0.4  《保护条例》规定，Ⅳ类保护建筑的保护要求为建筑主要立面不得改变，由于里弄建筑普遍存在居住人口密集且修缮实施受到限制等客观条件，内部变化较大且无法恢复到历史原貌，因此该类建筑的保护修缮设计的重点可放在外立面、《告知书》明确的室内重点保护部位的修缮、以及使用功能的改善方面。其设计文件除必须提供该类建筑的基本信息、保护范围和保护内容外，对历史及现状的调查分析等可根据建筑的实际情况和需要，参照本导则的要求有选择地进行编制。

# Text boxes

建设单位提供的相关文件研读；

建筑原始、历史图文档案的收集和解读

检测报告及保护技术要求的研究、理解

方案设计阶段

历史建筑的综合价值判断

必要的现场查勘

建筑病害分布情况标注

建筑病害的分类和原因分析

修缮目标、修缮范围和修缮方案的确定

方案设计文本的编制

主管部门评审

根据评审意见确定方案修订和深化计划

对房屋现状的详细勘察

施工前的设计

现场勘察数据与原方案、检测报告分析对比

对结构计算简图、设计参数进行修正

对结构、构件承载能力和变形进行复核和验算

施工图设计阶段

重点保护部位的施工工艺要求和材料标准确定

施工图设计文件编制

主管部门评审

根据评审意见完善施工图及设计交底

施工过程设计

隐蔽部位打开后的深入勘察

对历史原貌进一步溯源、考证

设计内容的一般调整、修改

主管部门

组织专家会审

重大调整、修改及重要做法、色彩等试验

设计修改通知或补充图纸